## Slide 1
PROJETO ACADÊMICO · INTERNET DAS COISAS
AIR SENSE
Monitoramento de qualidade do ar do sensor ao dashboard, com firmware robusto, aplicativo Flutter e caminho reproduzível para AWS.
Grupo 6
Entrega final
02/08/2026
ESP-WROOM-32 · MQTT · Web/PWA · Mobile · AWS
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
01
Notes: Apresente a tese: uma base integrada e verificável, não um instrumento certificado.
[Sources]
- README.md
- docs/RELATORIO_VERIFICACAO_FINAL.md
[/Sources]

## Slide 2
ROTEIRO
Do sensor ao produto
01 · Problema
O que medir e por que uma cadeia confiável é necessária.
02 · Arquitetura
ESP32, contrato, MQTT, backend, Web, mobile e AWS.
03 · Implementação
Hardware, firmware, interfaces e infraestrutura reproduzível.
04 · Evidências
Testes, builds, limites e próximos gates do produto físico.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
02
Notes: Explique a narrativa em quatro blocos e antecipe a demonstração visual.
[Sources]
- README.md
- docs/ROADMAP_GERAL.md
[/Sources]

## Slide 3
CONTEXTO
Por que este projeto?
A qualidade do ar é difícil de perceber sem medição. O desafio não é apenas ler sensores: é preservar significado, origem e confiança até a tela.
5
famílias de sensores
CO₂, VOC, partículas, temperatura/umidade e canal analógico.
1
contrato v1.1
Mesma identidade, tempo, medidas e qualidade em toda a solução.
4
interfaces
Firmware, REST/WS, Web/PWA e Flutter, com AWS como evolução.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
03
Notes: Destaque que o problema inclui preservar contexto, não somente coletar números.
[Sources]
- docs/CONTRATO_TELEMETRIA.md
- firmware/src/hal/fonte_fisica.cpp
[/Sources]

## Slide 4
OBJETIVO
Uma solução ponta a ponta
Aquisição confiável
HAL comum para HIL, sensores físicos e perfil AWS.
Transporte íntegro
ULID, boot_id, sequência, QoS 1, LWT e NTP válido.
Experiência clara
Veredito, tendência e origem live/demo/offline sempre explícitos.
Evolução segura
Local funcional hoje; AWS, PCB e case orientados por gates.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
04
Notes: Conecte cada objetivo ao subsistema correspondente.
[Sources]
- README.md
- BASE_FINAL.md
[/Sources]

## Slide 5
01
SEÇÃO
Arquitetura e implementação
Do sinal do sensor a uma decisão visual rastreável.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
05
Notes: Transição curta para a arquitetura implementada.
[Sources]
- docs/RELATORIO_VERIFICACAO_FINAL.md
[/Sources]

## Slide 6
ARQUITETURA DA SOLUÇÃO
Uma cadeia, um contrato
Firmware, simulador, backend e clientes compartilham o contrato v1.1; a nuvem mantém o evento bruto e o estado atual.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
06
SENSORES
HIL / físicos
ESP32
HAL + v1.1
MQTT
QoS 1
BACKEND
REST + WS
CLIENTES
Web + Flutter
AWS IOT CORE
mTLS + Rule
SQS · LAMBDA · S3 · DYNAMODB
Notes: Siga o fluxo da esquerda para a direita; AWS é caminho codificado, não implantado.
[Sources]
- README.md
- docs/CONTRATO_TELEMETRIA.md
- infra/aws/sandbox.template.json
[/Sources]

## Slide 7
HARDWARE
Placa e sensoriamento
ESP-WROOM-32
DevKit 30P USB-C
I²C D21/D22 · UART D16/D17 · ADC1 D34. Footprint deve ser medido 1:1.
Sensores
Cinco famílias
SHT31, SGP40, SCD41, PMS7003 e MiCS em tensão bruta.
Integração
HIL + PCB
USB para simulação; netlist, BOM, regras e roteiro EasyEDA Pro para Rev A.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
07
Notes: Explique a pinagem e reforce que o segundo VIN pode ser VN/GPIO39.
[Sources]
- docs/PINOUT_ESP32_WROOM32_30P.md
- hardware/pcb/bom.csv
- docs/ROADMAP_HARDWARE_EASYEDA.md
[/Sources]

## Slide 8
FIRMWARE 1.3.0
Camadas e limites do ESP32
APLICAÇÃO · TELEMETRIA V1.1
ULID · boot_id · sequência · estados de qualidade
TRANSPORTE · MQTT
QoS 1 · LWT · NTP · TLS/mTLS · reconexão
ROBUSTEZ
Watchdog 15 s · fila fixa 3 · heap/payload limitados
HAL · FONTES
HIL serial · sensores físicos · perfil AWS
  896 B por payload · 3 mensagens offline · 2 slots OTA de 1,5 MiB
  Maior build: 60,7% do slot · OTA assinado ainda é gate
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
08
Notes: Mostre como a robustez foi implementada sem fila dinâmica ou payload grande.
[Sources]
- firmware/README.md
- docs/MEMORIA_ESP32_WROOM32.md
[/Sources]

## Slide 9
DADOS
Contrato de telemetria v1.1
Bloco | Campos-chave | Garantia | Consumidores
Identidade | message_id, device_id, site_id | ULID + tópico coerente | Python / Node / Lambda
Tempo | sent_at, sequence, boot_id | RFC 3339 + ordem por boot | Backend / histórico
Medidas | CO₂, VOC, PM, T/RH, gas_raw_v | faixas + null explícito | Web / Flutter / AWS
Qualidade | gas_status, sensor_status | sem inventar precisão | veredito / alertas
O backend lê v1.0/v1.1; o firmware final produz v1.1. LPG permanece nulo até calibração rastreável.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
09
Notes: Use a tabela para explicar identidade, ordem, nulos e qualidade.
[Sources]
- docs/CONTRATO_TELEMETRIA.md
- docs/telemetria-v1.1.schema.json
[/Sources]

## Slide 10
WEB/PWA
Quatro telas, estado explícito
Agora e Histórico · REST inicial + WebSocket live · PWA instalável · layout desktop/mobile
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
10
Notes: Mostre Agora e Histórico; demo/live/offline são sempre rotulados.
[Sources]
- dashboard/web/public/index.html
- dashboard/web/public/app.js
- tmp/web-desktop-v2.png
- tmp/web-history-v2.png
[/Sources]

## Slide 11
MOBILE
Flutter pronto para piloto
Uma base única para Android, iOS e Web, integrada à mesma API e ao mesmo WebSocket do dashboard.
  10 testes e análise sem ocorrência
  Histórico, alertas e diagnóstico
  Pinout ESP-WROOM-32 e modo demo
  APK piloto V2 com assinatura debug
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
11
Notes: O APK é piloto com assinatura debug, não binário de loja.
[Sources]
- mobile/README.md
- mobile/docs/images/dashboard-demo-dark.png
- entrega/mobile/README.md
[/Sources]

## Slide 12
AWS
Do dispositivo ao dado confiável
CloudFormation reproduz o caminho de ingestão sem ampliar buffers nem dependências do ESP32.
ETAPA 01
IoT Core
mTLS por Thing
Rule por tópico
ETAPA 02
SQS + DLQ
buffer gerenciado
reentrega
ETAPA 03
Lambda
valida lote
falha parcial
ETAPA 04
S3 + DynamoDB
bruto + estado
alarmes
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
12
Notes: Explique SQS/DLQ e o consumidor idempotente; nenhuma conta foi alterada.
[Sources]
- infra/aws/sandbox.template.json
- infra/aws/lambda_ingest/README.md
[/Sources]

## Slide 13
VERIFICAÇÃO
Evidências reproduzidas
13
testes Python
contrato + AWS
9
testes Node
API + PWA
10
testes Flutter
analyze limpo
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
13
HIL
788.553 B · 50,1% do slot OTA
FÍSICO
819.233 B · 52,1% do slot OTA
AWS
954.301 B · 60,7% do slot OTA
Notes: Separe testes, compilação e gates externos; as barras mostram flash por slot OTA.
[Sources]
- docs/RELATORIO_VERIFICACAO_FINAL.md
- firmware/README.md
[/Sources]

## Slide 14
PRÓXIMOS GATES
Do software ao produto físico
PCB Rev A
EasyEDA Pro
Medir footprint, revisar esquema, ERC/DRC e bring-up com fonte limitada.
Case Rev A
SolidWorks
Congelar dimensões, modelar dutos/torres e ensaiar fluxo e temperatura.
Sandbox
AWS + piloto
Aprovar custo, aplicar stack, testar mTLS/DLQ e instalar em aparelho real.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
14
Notes: Feche com ações concretas para PCB, case e sandbox/piloto.
[Sources]
- docs/ROADMAP_HARDWARE_EASYEDA.md
- docs/ROADMAP_CASE_SOLIDWORKS.md
- docs/ROADMAP_SOFTWARE.md
[/Sources]

## Slide 15
FECHAMENTO
Conclusões
01
Integração ponta a ponta
Um contrato liga firmware, MQTT, backend, Web, mobile e AWS.
02
Limites do ESP32 respeitados
Buffers fixos, watchdog, fila curta e três builds abaixo de 61% do slot.
03
Entrega instalável
Compose local, PWA, APK piloto e pacote Lambda prontos.
04
Evidência antes da alegação
Bancada, calibração, PCB, case e nuvem continuam gates explícitos.
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
15
Notes: Resuma o que está pronto e o que depende de evidência física/externa.
[Sources]
- docs/STATUS_PROJETO.md
- docs/PLANO_TESTES.md
[/Sources]

## Slide 16
Perguntas?
Air Sense · da bancada à nuvem
Grupo 6 · Universidade Federal de Goiás · Projeto acadêmico de IoT
Air Sense · ESP-WROOM-32 · qualidade do ar · protótipo acadêmico
16
Notes: Abra para perguntas e mantenha o repositório como fonte de detalhes.
[Sources]
- README.md
[/Sources]